| Č. | Názov zariadenia | Počet ks | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Invertorový zvárací stroj na obalenú elektródu + príslušenstvo | 2 | MMA/TIG, 1X230W, 20A, /0-160A/, HOT ŠTART, ANTI STICK, ARC-FORCE |
| 2. | Zvárací poloautomat pre zváranie v ochr.atm. CO2 | 2 | MIG/MAG - CO2, ocel, nerez 0,6-1,2 mm, zvár.prúd 30 -250A, rovnomerná regulácia drôtu, 9,5A/6,6 KVA, 3X400 V, istenie 16A |
| 3. | Zváracie kukly | 2 | Samostmievacia zváracia kukla, polyamid – nylon, kazeta 110x90x9mm, priezor 90x42, UV/IR do 16DIN neustále |
| 4. | Sady kľúčov Gola | 2 | Min 65-dielna sada 1/4" a 1/2" |
| 5. | Uhlová brúska | 2 | Priemer kotúča- 150mm, min príkon 1200W |
| 6. | Elektrická AKU doťahovačka | 2 | Akumulátorové napätie min 10,8V, výkon min 190W, dvojrýchlostná prevodovka, upínanie vrtáka 0-10 mm |
| 7. | Ručná elektrická vŕtačka | 2 | Minimálny príkon 1000W, elektronická regulácia otáčok, upínanie do 13 mm, príklep, SDS upínanie |
| 8. | Elektrická spajkovačka | 2 | Spájkovačka s výhrevným telieskom, IRON 150, 230V |
| 9. | Posuvné digitálne meradlá | 20 | DIN 862, 150/40, rozsah 0-150, nerez, rozlíšenie 0,01 |
| 10. | Sada pilnikov/plochý, trojuholnikovy, polgulaty/ | 60 | 20ks plochý 300 -sek 2, 20ks trojuholníkový 300 –sek 2, 20 ks polgulatý 300 –sek 2 |
| 11. | Zámočnícky zverák | 10 | 125 |
| 12. | Vŕtačkový zverák | 5 | 100 |
| 13. | Ostrička pilových kotúčov | 1 | Rozsah kotúčov 80 -700mm,230V/50HZ + brúsny kotúč |
| 14. | Strojový zverák | 4 | 125 |
| 15. | Výklopný otočný zverák | 2 | 125/45 |
| 16. | Vŕtačka stĺpová | 1 | max vŕtací výkon 25 mm, MK3, |
| 17. | Vŕtačka stolová | 1 | max vŕtací výkon 16 mm, MK2 |
| 18. | Kotúčová píla | 1 | Stolová okružná píla, priemer kotúča 254mm, min 1800W,pracovný stôl 641 × 737 mm, cca 35 kg |
| 19. | Ohýbačka na plech | 1 | Pracovná dĺžka 1020 mm, hrúbka ohýbaného plechu max 2mm |
| 20. | Pneumatické kladivo | 1 | Intenzita príklepu 2,4J, SDS upínanie, vŕtanie, príklep, sekanie, profi, príkon min 780W |
| 21. | Mikrometrické meradlá | 4 | Digitálne - 2ks rozsah 0-25, 2ks rozsah 25 -50mm, rozlíšenie 0,001 |
| 22. | Číselníkový odchýlkomer | 1 | Digitálny číselníkový odchýlkomer, merací rozsah 12,5 mm, delenie 0,01 mm, stojan |
| 23. | Ručné nožnice na plech | 4 | Prevodové nožnice priame |

| Č. | Názov materiálu | Počet j. | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plochá oceľ valcovaná za tepla 20x4 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 2. | Plechy čierne 1000x2000x1 | 3 ks |  |
| 3. | Plechy čierne 1000x2000x2 | 3 ks |  |
| 4. | Plechy čierne 1000x2000x3 | 3 ks |  |
| 5. | Oceľ štvorhranná 6x6 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 6. | Oceľ štvorhranná 8x8 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 7. | Oceľ štvorhranná 10x10 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 8. | Oceľ štvorhranná 12x12 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 9. | Oceľ kruhová hladko ťahaná priemer 10 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 10. | Oceľ kruhová hladko ťahaná priemer 20 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 11. | Oceľ kruhová hladko ťahaná priemer 30 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 12. | Oceľ kruhová hladko ťahaná priemer 40 | 18 m | Požadované množstvo minimálne v 3 metrovej dĺžke |
| 13. | Plech pozinkovaný 1000x2000x0,8 | 3 ks |  |
| 14. | Skrutky so šesťhrannou hlavou+matice+podložky priemer 6x50 | 200 ks |  |
| 15. | Skrutky so šesťhrannou hlavou+matice+podložky priemer 8x60 | 200 ks |  |
| 16. | Skrutky so šesťhrannou hlavou+matice+podložky 10x800 | 200 ks |  |
| 17. | Kolíky stolárske priemer 8x40 | 1000 ks |  |
| 18. | Brúsny papier zrnitosť 60 | 100 ks |  |
| 19. | Brúsny papier zrnitosť 80 | 100 ks |  |
| 20. | Brúsny papier zrnitosť 10 | 100 ks |  |